Установка кнопки "МОЕ МЕНЮ"

Функция кнопки “МОЕ МЕНЮ” предоставляет быстрый доступ для вызова одного из пунктов меню. Кнопка TX POLK служит кнопкой быстрого доступа.

Нажмите и удерживайте кнопку TX POLK во время включения радиостанции. Эта процедура переключает функцию кнопки TX POLK между "Интернет Связь" и "Мое Меню".

Вызовите пункт меню, которому вы хотите приписать кнопку быстрого доступа TX POLK.

Нажмите и удерживайте кнопку TX POLK в течении 1/2 секунды для назначения пункта меню на кнопку TX POLK.

| Базовая установка №1 [SQL NFM] Функция: Порог шумоподавления для AM и ЧМ Доступные значения: 0~15(*1) Базовая установка №2 [SQL WFM] Функция: Порог шумоподавления для ЧМ широкополосной Доступные значения: 0~8(*2) Базовая установка №3 [VFO STEP] Функция: Шаг синтезатора Доступные значения: 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц Базовая установка №4 [RX MODE] Функция: Выбирает рабочий режим Доступные значения: АВТО/Узкая ЧМ/АМ/Широкая ЧМ (АВТО-режим автоматически изменяется согласно рабочей частоте) Базовая установка №5 [ARS] Функция: Функция автоматического определения репитерного сдвига Доступные значения: ВКЛ/ВЫКЛ(*ВКЛ) Базовая установка №6 [SHIFT] Функция: Репитерный сдвиг Доступные значения: 0.00~99.95 МГц Базовая установка №7 [RPT SHIFT] Функция: Направление репитерного сдвига Доступные значения: -RPT/+RPT/SIMP Базовая установка №8 [MUTE SET] Функция: Приглушение звука во время работы двойного приема Доступные значения: ВКЛ/ВЫКЛ(*ВЫКЛ) Базовая установка №9 [KEY BEEP] Функция: Тональный сигнал нажатия клавиши Доступные значения: ВКЛ/ВЫКЛ(*ВКЛ) Базовая установка №10 [LOCK MODE] Функция: Комбинация блокировки Доступные значения: KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/D+P/ALL(*KEY) KEY: блокируется только клавиатура, DIAL: блокируется только ручка НАСТРОЙКИ на верхней панели, KEY+DIAL: блокируются ручка НАСТРОЙКА и клавиатура,PTT: блокируется клавиша PTT, KEY+PTT: блокируются клавиша PTT и клавиатура, DIAL+PTT: блокируются клавиша PTT и ручка НАСТРОЙКА, ALL: блокируется все вышеперечисленное Базовая установка №11 [NAME SET] Функция: Сохраняет приписанное имя каналов памяти. Базовая установка №12 [MEMORY WRITE MODE] Функция: Метод выбора каналов для сохранения в память Доступные значения: LOWER CH/NEXT CH(*LOWER CH) LOWER CH: сохраняет в следующем доступном «свободном канала». NEXT CH: сохраняет в канал, который находится выше сохраненного перед этим. Базовая установка №13 [MEMORY SCAN MODE] Функция: Режим работы «отмеченных» каналов памяти Доступные значения: OFF/SKIP/PREFERENTIAL(*OFF) SKIP: сканер будет пропускать отмеченный канал PREFERENTIAL: сканер сканирует только отмеченные каналы. Базовая установка №14 [HYPER WRITE] Функция: Запись гипер памяти Доступные значения: ВКЛ/ВЫКЛ(*ВКЛ) | Настройка дисплея №1 [BUSY LED] Функция: Строб “Занято” во время приема сигнала Доступные значения: ON/OFF(*ON) Настройка дисплея №2 [CONTRAST] Функция: Уровень контраста дисплея Доступные значения: 1 – 10(*7) Настройка дисплея №3 [DIMMER] Функция: Настройка яркости дисплея Доступные значения: 1 – 12(*10) Настройка дисплея №4 [DISPLAY MODE] Функция: Значение на дисплее во время выключения источника питания. Доступные значения: NONE/TEMP/BARO/ALTI/TEMP+BARO/TEMP+ALTI/ALL(NONE) NONE: никаких данных TEMP: текущее время, темпиратура BARO: текущее время, атмосферное давление* ALTI: текущее время, высота* TEMP+BARO: текущее время, темпиратура, атмосферное давление TEMP+ALTI: текущее время, темпиратура, высота ALL: текущее время, темпиратура, атмосферное давление, высота WX: текущее время, прогноз погоды* Настройка дисплея №5 [LAMP MODE] Функция: Подсветки Дисплея/Клавитатуры Доступные значения: KEY/CONTINUE/OFF(*KEY) KEY: освещает Дисплей/Клавиатуру на 5 секунд при нажатии любой клавиши CONTINUE: освещает непрерывно Дисплей/Клавиатуру OFF: отключает функцию освещение Дисплея/Клавиатуры. Настройка дисплея №6 [LED COLOR 1] Функция: Редактирует цвет строба Красная, зеленая и голубая (0 – 255). Настройка дисплея №7 [LED COLOUR 2] Функция: Выбор цвета строба для каждого рабочего статуса Main BUSY: (главный - занято) Sub BUSY: (доп – занято) DUAL BUSY: (оба – занято) Main TX: (передача на главном) Sub TX: (передача на дополнительном) CHG Complete: (зарядка завершена) В этом режиме нажмите кнопку BAND для установки цвета строба, затем нажмите снова кнопку BAND для выхода из режима настройки. Настройка дисплея №8 [METER SYMBOL] Функция: символ измерения S-метра и мощности Доступные значения: S1/S2/S3/S4/S5/CHR(*S1) Значение по умолчанию “12345678” можно заменить другими смволами. | Misc установка №1 [BCLO] Функция: запрет работы на занятом канале Доступные значения: OFF/ON(*OFF) Misc установка №2 [HOME/REV] Функция: функция кнопки [HM/RV] Доступные значения: REV/HOME(*REV) REV: [HM/RV] меняет частоту передачи и приема во время работы ретранслятора. HOME: [HM/RV] вызывает “Домашний” канал. Misc установка №3 [MON/T-CALL] Функция: функция кнопки MONI Доступные значения: MONI/T-CALL MONI: MONI отключение функции бесшумной настройки. T-CALL: MONI актвизирует тональный сигнал 1750 Гц для доступа к ретранслятору. Misc установка №4 [MON-F CHANGE] Функция: Переключение MON F и MONI Доступные значения: FUNC/MONI(*FUNC) FUNC: MON F при нажатии выполняет функцию Мониторинга. MONI: Кнопка выполняет функцию Мониторинга. Второй режим активизируется посредством нажатия и удерживания кнопки (это не касается нажатия и удерживания кнопки в течение 2 секунд). Например: Для ввода режима установки нажмите кнопку 0/SET при этом нажимая и удерживая кнопку MONI. Для сохранения частоты в канал памяти. Выберите необходимую частоту. Нажмите кнопку V/M при этом нажимая и удерживая кнопку MONI. Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора необходимого канала памяти. 4. Нажмите кнопку V/M для сохранения частоты в канал памяти. Misc установка №5 [EMG SET] Функция: звук тревоги при использовании функции Экстренного вызова. Доступные значения: BEEP+STROBE/BEEP/STROBE 1/STROBE 2/STROBE 3/STROBE 4/STROBE 5/BEAM(*BEEP+STROBE) BEEP+STROBE: звук тревоги и окрашенный белый STROBE BEEP: громкий звук тревоги STROBE 1: окрашивает STROBE в разные цвета по очереди. STROBE 2: непрерывное изменение цвета STROBE STROBE 3, STROBE 4, STROBE 5: окрашивает STROBE в белый (3: медленное окрашивание; 4: плавное окрашивание; 5: внезапное окрашивание) BEAM: STROBE непрерывно мигает белым цветом Misc установка №6 [HALF DEVIATION] Функция: Уменьшение уровня девиации на 50 % Доступные значения: ON/OFF(*OFF) | Misc установка №7 [VOX SENS] Функция: работа VOX; установка чувствительности VOX Доступные значения: OFF/HIGH/LOW(OFF) Misc установка №8 [VOX DELAY] Функция: Выбор времени задержки VOX Доступные значения: 0.5S/1S/2S(*0.5сек.) Misc установка №9 [BAND LINK] Функция: функция Связи Диапазона Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Если установлено ON Главный и Под диапазоны работают в режиме подчинения и вместе меняют частоту. Misc установка №10 [VFO MODE] Функция: границы диапазона в режиме ГПД для рабочего диапазона Доступные значения: BAND/ALL(*BAND) BAND: когда частота в режиме ГПД достигает найвысшей границы текущего диапазона, ГПД частота перескочит на нижний край текущего диапазона. ALL: когда частота в режиме ГПД достигает найвысшей границы текущего диапазона, ГПД частота перескочит на нижний край следующего диапазона. Misc установка №11 [FONT EDITOR] Функция: Редактор шрифтов Misc установка №12 [ICON SET] Функция: Включение/Выключение отображения символов Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Misc установка №13 [ICON EDITOR] Функция: Редактор символов Misc установка №14 [ICON SELECT] Функция: Выбор символа Misc установка №15 [CLOCK SHIFT] Функция: Переключение CPU часовой частоты Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Misc установка №16 [TIME SET] Функция: Установка часов Misc установка №17 [LANGUAGE] Функция: Выбор языка Доступные значения: ENGLISH/JAPANESE Misc установка №18 [ATT] Функция: радиочастотный аттенюатор Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Misc установка №19 [MIC MONITOR] Функция: функция MIC Монитора Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Misc установка №20 [WX ALERT] Функция: функция погодного сигнала тревоги Доступные значения: ON/OFF(*OFF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим сканирования №1 [CH COUNTER] Функция: Установка ширины диапазона канального счетчика Доступные значения: ±5 МГц/±10 МГц/±50 МГц/±100 МГц(*±5 МГц) Режим сканирования №2 [EDGE BEEP] Функция: сигнал на границе диапазона Доступные значения: ON/OFF(*OFF) Режим сканирования №3 [RESUME] Функция: условия возобновления сканирования Доступные значения: 3сек/5сек/10сек/ BUSY/ HOLD(*5cек) Режим сканирования №4 [SCAN LAMP] Функция подсветка дисплея при остановке сканирования Доступные значения: ON/OFF(*ON) Режим сканирования №5 [SMART SEARCH] Функция: режим интеллектуального поиска Доступные значения: 1/CONTINUOUS(*1) 1: один раз просматривает текущий. После этого просмотр прекратится, даже если не все каналы из 31 будут заполнены. | CONTINUOUS: просматривает диапазон. Если не все каналы памяти из 31 заполнены, эта процедура будут повторяться до тех пор, пока не заполнятся все каналы памяти. Режим сканирования №6 [SPEC-ANALYZER 1] Функция: режим работы Анализатора спектра Доступные значения: 1/CONTINUOUS(*1) 1: В этом режиме приемопередатчик проходит рабочий диапазон один раз. CONTINUOUS: (непрерывный) В этом режиме приемопередатчик проходит рабочий диапазон непрерывно до тех пор, пока вы не нажмете кнопку V/M, или не выключите режим анализатора спектра. Режим сканирования №7 [SPEC-ANALYZER 2] Функция: аудио выход главной частоты при активации Анализатора спектра любительского диапазона Доступные значения: ON/OFF(*OFF) | TSQ/DCS/DTMF №1[SQL TYPE] Функция: тональный режим шумоподавления Доступные значения: OFF/TONE/TONE SQL/DCS(*OFF) TONE: CTCSS шифратор TONE SQL: CTCSS шифратор/дешифратор DCS: цифровой шифратор/дешифратор TSQ/DCS/DTMF №2 [TONE SET] Функция: Установка CTCSS тональной частоты Доступно: 50 стандартных CTCSS тонов(*100.0 Гц) В этом режиме нажмите кнопку BAND для установки тона, затем нажмите еще раз кнопку BAND для выхода из режима настройки. TSQ/DCS/DTMF №3[DCS SET] Функция: Установка DCS кода Доступно: 104 стандартных DCS кода(*023) В этом режиме нажмите кнопку BAND для установки DCS кода, затем нажмите еще раз кнопку BAND для выхода из режима настройки. | TSQ/DCS/DTMF №4 [DCS COMPLEMENT] Функция: декодирование «Инвертированного» DCS кода Доступные значения: ВКЛ/ВЫКЛ(*ВЫКЛ) TSQ/DCS/DTMF №5 [BELL] Функция: Число повтора звукового сигнала CTCSS Доступные значения: OFF/1/3/5/8/CONTINUE(*OFF) TSQ/DCS/DTMF №6 [SPLIT TONE] Функция: раздельние CTCSS/DCS кодов Доступные значения: OFF/ON(*OFF) D CODE: только шифратор DCS (индикатор “D”) TONE DC: шифратор CTCSS и дешифратор DCS (индикатор “Т-D”) DC TONE: шифратор DCS и дешифратор CTCSS (индикатор “D-Т”) TSQ/DCS/DTMF №7 [DTMF DIALER] Функция: функция автонабора DTMF Доступные значения: ON/OFF(*OFF) TSQ/DCS/DTMF №8 [DTMF SET] Функция: Программирование автонабора DTMF. |
| Режим сохранения №1 [APO] Функция: Автоматическое выключение питания Доступные значения: OFF/30 мин/1 час/ 3 часа/5 часов/8 часов(*OFF) Режим сохранения №2 [RX SAVE] Функция: режим экономии батарей при приеме («спящий» режим) Доступные значения: 200мс (1:1)/300мс (1:1.5)/500мс (1:2.5)/1с (1:5)/2с (1:10)/ OFF (*200мс) Режим сохранения №3 [TX SAVE] Функция: режим экономии батарей при передаче Доступные значения: ON/OFF(OFF) Режим сохранения №4 [TOT] Функция: Таймер прерывания передатчика Доступные значения: OFF/1 мин/2.5 мин/5 мин/10 мин (*2.5мин) Режим сохранения №5 [ON TIMER] Функция: Установка времени работы ON Таймера Доступные значения: OFF/00:00 ~ 23:59(*OFF) включает радиостанцию в запрограммированное время Режим сохранения №6 [OFF TIMER] Функция: Установка времени работы OFF Таймера Доступные значения: OFF/00:00 ~ 23:59(*OFF) выключает радиостанцию в запрограммированное время | ARTS №1 [ARTS BEEP] Функция: сигнал предупреждения во время работы ARTS Доступные значения: IN RNG/ALWAYS/OFF(*IN RNG) IN RNG: радиостанции подтвердит только первый ответ другой радиостанции на ваш запрос. ALWAYS: радиостанция будет сигнализировать при каждом подтверждении удаленной станцией приема запроса. OFF: звуковой сигнал выключен ARTS №2 [ARTS INTERVAL] Функция: изменение времени опроса Доступные значения: 25 секунд/ 15 секунд(*25сек) ARTS №3 [CW ID] Функция: Программирование и включение CW идентификатора (используется во время работы ARTS). | Функция измерения №1 [SENSOR DISPLAY] Функция: отображения сенсорной информации на дисплее Доступные значения: TIME/DC/TEMP/WAVE/BARO/ALTI/WX/OFF(*TIME) Отображение информации о давление, высоте и погоде Функция измерения №2 [WAVE MONITOR] Функция: волнвые формы для мониторинга Доступные значения: ALL/RX SIGNSL/TX MODULATION(*ALL) ALL: форма аудиоволны RX и TX RX SIGNAL: форма аудио модуляции RX TX MODULATION: форма аудио модуляции TX Функция измерения №3 [TEMP UNIT] Функция: отображения темпиратуры Доступные значения: ˚C/˚F Функция измерения №4 [BARO UNIT] Функция: отображения давления Доступные значения: hpa/mbar/mmHg/inch Функция измерения №5 [BARO OFFSET] Функция: Корректирование Барометра Функция измерения №6 [ALTITUDE UNIT] Функция: Режим отображения высоты Доступные значения: M/FT Функция измерения №7 [ALTITUDE OFFSET] Функция: Корректирование высоты | Альтернативные функции Дополнительная функция кнопок. Нажмите MONF, #1 = SCAN-сканирование #2 = Мониторинг 2х каналов #3 = Вызов погодных каналов #4 = Активация ARTS (станция в зоне связи) #5 = Активация интеллектуального поиска #6 = Активация спектроанализатора #7 = Определение частоты ближайшего передатчика #8 = Вкл/Откл. Тонального режима #9 = Вкл/Откл. Специальной памяти #0 = Вход в меню установок MONI = Basic Setup: 2 SQL NFM 0 TX/POLK = переключение мощности, блокировка клавы BAND = band down MAIN & SUB= размер шрифта V/M = no action NOTE: MONI/MONF функции программируются дополнительно Уровень TX PWR HI: 5W Hi (1W AM 6M) L¦¦¦ 2.5W L3 L¦¦ 1W L2 L¦ 0.5W L1 (0.3w on 220) Нажать MONF, TX PO для выбора мощности L1, L2 or L3. |
| Работа с каналами памяти Для перехода в режиме памяти нажмите V/M. Используйте DIAL для перемещения по каналам. Сохранение канала в память В VFO режиме введите любые настройки. Нажмите MONF 1sec, выберите ch # (DIAL), нажмите MONF Сохранение независимых частот (“Нестандарт разнос”) Сохраните частоту приема. Настройте частоту передачи, нажмите MONF на 1/2 сек, в течении 5 сек, вращая ручку настройки выбрать канал памяти, который используется для приема. Нажмите PTT, не отпуская, нажмите MONF. Имя ячейки памяти В режиме памяти нажать MONF, SET. Вращая DIAL выбрать Basic menu #11, нажать BAND, нажать MONF и MAIN или SUB или выбрать букву на клавиатуре. Вращая DIAL выбрать 2ю позицию. Повторить для 8 символов. Нажмите PTT для выхода и сохранения. Имя не выводится при двойном приеме. Маскировка каналов памяти В режиме памяти нажми MONF 1s, найти (DIAL) ячейку памяти # для маскировки. Нажать V/M. Повторить для снятия маски. Интеллектуальное сканирование Сканирование выше и ниже текущей частоты и заполнение 31 спец ячейки памяти. (Один раз или непрерывно пока не заполнит память.) Для выбора нажмите MONF, SET(0), выберите Scan Mode #5, выберите режим , нажмите PTT. Включите одиночный прием и выберите VFO. Нажмите MONF, S.SCH (5). Нажмите V/M для запуска сканера. Для работы с каналами вращайте DIAL. Для выхода нажмите MONF, S.SCH(5). Спектроанализатор Выбор типа сканирования описан выше. Для запуска нажмите MONF, SP-ANA(6). MAIN/SUB - Изменение ширины сканирования. Для выхода нажмите V/M, MONF, SP-ANA (6) Частота ближайшей станции (Включает ослабление 20 dB на VFO. MONF, SET -> Misc Setup #18: ATT ) Выберите шаг +/- 5, 10, 50, 100 (MONF, SET, -> Scan Modes #1: CH COUNTER) Включите одиночный прием и выберите VFO. Нажмите MONF, CH.CNT(7) для запуска и останова. | Сканирование в диапазоне Выберете частоту начала сканирования и сохраните в L(1-20), частоту конца и сохраните в U(1-20). Переключитесь в канальный режим (V/M), выберете ячейку L(x). Нажмите и удерживайте V/M 1s для начала сканирования. Перенос памяти в VFO Выберите канал памяти, нажмите MONF 1sec, TX/ POLK. Данные будут перенесены. Реверс частоты репитера Нажать HM/RV. появится реверсивная частота. Нажать MONI для прослушивания. Установка приоритетного канала Удерживайте MONF 1s, выберете канал памяти для приоритета. Нажмите кнопку BAND, при работе с памятью увидите “P” на приоритетном канале. Двойное наблюдение Выберите требуемый частоту или канал. Нажмите MONF, DW. Каждые 5s проверяется приоритетный канал “P”. Групповая память Запись: Выберите канал, нажмите и удерживайте MONF 1s, затем нажмите кнопку от 1 до 9 в соответствии с номером группы. Вызов групповой памяти: Нажмите MONF, SPCL(9) для вызова специальной памяти, выберите #2 MR Group, Нажмите PTT для активации, вращая ручку DIAL, выберите группу MG1 - MG9. Нажмите V/M (write) для фиксации группы. Для выхода нажмите кнопки MONF, SPCL(9) затем измените установку на “1 OFF” Удаление канала из группы: Для удаления выберите канал в группе. Нажмите MONF 2s. Нажмите V/M. Пропуск ячеек памяти при skan Выберите канал памяти, который нужно пропустить. Нажмите MONF, затем SET, Выберите Basic #13, нажмите MAIN/SUB для пропуска, нажмите PTT для выхода. Skan предпочитаемых каналов Программирование ячейки памяти аналогично пропуску при skan, но помечаются “PREFERENTIAL”. В режиме память выберите канал помеченный “Musical note”. Включить сканирование MONF, SCAN (1). | Поиск Tone, сканирование Включить работу CTCSS или DCS. На дисплее TSQ или DCS. Нажать MONF, SET(0), выбрать TONE SET#2. или DCS SET#3. Нажать BAND, нажать MONF, и SCAN(1). Когда тон высветится нажать BAND для фиксации тона, и PTT для выхода. Автонабор DTMF Станция имеет 9 ячеек памяти для 16 знаков DTMF Нажмите MONF, SET, DTMF SET#8, Нажмите BAND для установки. Нажмите MAIN/SUB для выбора DTMF ячейки памяти. Вращая DIAL выберите позицию и введите цифру. Нажмите PTT для запоминания и выхода. Передача сохраненного DTMF Нажмите MONF, SET, выберите DTMF DIALER #7, установите ON, Нажмите PTT для сохранения. Нажмите и удерживая PTT, нажмите кнопку 1 – 9 для передачи сохраненного ключа. ARTS система Установите одинаковый DCS код. Нажмите MONF 1s, ARTS (4). Установка часов Нажмите MONF, SET. Вращайте ручку DIAL, выберите (Misc Setup #16: TIME SET). Нажмите кнопку BAND для начала установки позиции меню. Нажмите кнопку MAIN или SUB для выбора установки "года". Поверните ручку DIAL по часовой стрелке на один шаг, затем нажмите кнопку MAIN или SUB для выбора "месяца". Повторите те же действия для установки "дня", "дня недели", "часа", и "минут". Поверните ручку DIAL по часовой стрелке на один шаг, затем нажмите кнопку MAIN или SUB для установки "Сигнала Таймера" в позицию включено (SIG) или выключено (-). Поверните ручку DIAL по часовой стрелке на один шаг, нажмите кнопку V/M для запуска часов с 00 секунд. После того, как вы закончили установку времени, нажмите кнопку PTT для сохранения новой установки и возврата к обычной работе. (В SIG-режиме, двойной звуковой сигнал будет раздаваться в конце каждого часа до тех пор, пока приемопередатчик не будет включен.) | Отображение информации от датчиков Нажмите кнопку MON F, затем 0/SET Вращая DIAL выбора (Measurements #1: SENSOR DISPLAY). Нажмите кнопку MAIN или SUB для выбора режима TIME: (время) показывает текущее время. DC: показывает напряжение батареи. TEMP: показывает текущую температуру внутри корпуса приемопередатчика. WAVE: показывает форму звуковых волн (при приеме и передаче). BARO: показывает давление и относительные изменения давления (2 бар/час)*. ALTI: показывает высоту*. WX: показывает погодные условия*. OFF: выключает функцию отображения информации от датчиков. Сброс установок(setup) Нажмите и удерживайте BAND и V/M во время включения станции. Для подтверждения сброса нажмите MONF. Сброс микропроцессора (All) Нажмите и удерживайте ARTS(4), BAND, и V/M включить питание, нажмите MONF для подтверждения сброса. Клонирование Нажмите MONF и удерживайте во время включения. На дисплее загорится “Clone”. Нажмите V/M для приема или BAND для передачи данных. Operating Bands Band Freq Range kHz Mode (MHz) step СВ 0.5 – 1.8 9-10 AM КВ 1.8 - 30 5-100 AM 6-M 30 - 59 5-100 FM/AM FM 59 -108 5-100 FM-W Авиа 108-137 5-100 AM 2-m 137-174 5-100 FM-N VHF TV 174-222 5-100 FM-W 220 ham 222-420 5-100 FM-N Action1 225-420 5-100 FM-N 70-cm 420-470 5-100 FM-N UHF-TV 470-800 10-100 FM-W Action2 800-999 10-100 FM-N Напряжение & Ток Батарея: 7.4 vdc Внешнее питание: 10 – 16 vdc Standby: (mono) 67mA (saver off) Standby: (mono) 28mA (saver on) |